Физика 10 класс. Тема: Термодинамика

Цель данного теста — проверить, умеет ли учащийся:

находить работу, совершенную газом, с помощью расчетов и использования графиков;

находить внутреннюю энергию идеального газа;

решать качественные и расчетные задачи с использованием первого закона термодинамики;

применять первый закон термодинамики к анализу различных процессов (изопроцессы и адиабатный процесс);

находить КПД тепловых машин.

Вариант 1

Записывая ответы на задания теста, обведите буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете правильными, и зачеркните буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете неправильными. Например, если вы считаете правильными утверждения А и В, а неправильными — утверждения Б и Г, запишите . Если хотя бы одна буква из 4-х будет не отмечена, задание считается невыполненным.

| 1. Какой из приведенных на рисунке графиков выражает зависимость давления насыщенного пара от температуры? Выберите правильный ответ. –А. График 1. –Б. График 2. +В. График 3. –Г. График 4. |  |
| --- | --- |

2. Выберите правильное утверждение относительно кипения воды в открытом сосуде при повышении атмосферного давления.

+А. Температура кипения повышается.

–Б. Температура кипения понижается.

–В. Температура кипения остается неизменной.

–Г. Кипение становится невозможным.

3. В каких перечисленных ниже случаях происходит изменение внутренней энергии тела? Выберите правильный ответ.

–А. При изменении потенциальной энергии тела.

–Б. При изменении скорости тела.

+В. При осуществлении теплопередачи телу без совершения работы.

–Г. При изменении кинетической энергии тела.

4. При погружении в жидкость капиллярной стеклянной трубки уровень жидкости в ней поднялся на 8 мм. Чему будет равна высота подъема в этом капилляре смачивающей жидкости с такой же плотностью, но имеющей в 2 раза большее значение коэффициента поверхностного натяжения? Отметьте, какие из следующих четырех ответов правильные, а какие — неправильные.

+А. Больше 8 мм.

–Б. Меньше 8 мм.

+В. 16 мм.

–Г. 32 мм.

| 5. Переход газа из состояния B в состояние C совершается различными способами: 1, 2, 3 (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, относящихся к работе газа, правильные, а какие — неправильные. +А. А1 > A2. +Б. A1 > A3. +В. A2 > A3. –Г. A1 = A3. |  |
| --- | --- |

| 6. На рисунке изображен график некоторого процесса, совершенного с данной массой идеального газа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Работа газа Аг > 0. –Б. Температура газа не изменялась. –В. Газ получил некоторое количество теплоты. –Г. Внутренняя энергия газа увеличилась. |  |
| --- | --- |

7. Относительная влажность воздуха при 20 °С равна 60%. Температура воздуха понизилась до 5 °С. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. Относительная влажность при уменьшении температуры уменьшается.

+Б. При относительной влажности 100 % и температуре 20 °С абсолютная влажность больше 15 г/м3.

–В. При температуре 20 °С и влажности 60% в 1 м3 воздуха содержится меньше 8 г водяного пара.

+Г. При охлаждении до 5 °С из одного кубического метра воздуха выпадет более 3 г росы.

| 8. На рисунке показаны несколько способов изменения состояния идеального газа данной массы. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. +А. В процессе 1 работа газа положительна. –Б. В процессе 2 работа газа равна нулю. –В. В процессе 3 работа газа отрицательна. +Г. В процессе 2 газ отдавал некоторое количество теплоты. |  |
| --- | --- |

| 9. Моль идеального газа переводят из состояния 1 в состояние 2, охлаждая при постоянном объеме, а затем переводят при постоянном давлении из состояния 2 в состояние 3 с начальной температурой (см. рисунок). В итоге газ совершил работу, численно равную 0,5RT, где T — начальная температура. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. В процессе 1-2 газ получает некоторое количество теплоты. |  |
| --- | --- |

–Б. Внутренняя энергия газа при переходе из состояния 1 в состояние 3 увеличивается.

–В. В процессе 2-3 газ отдает некоторое количество теплоты.

–Г. Начальное давление в 2 раза больше конечного.

| 10. Одноатомный идеальный газ совершает показанный на рисунке цикл из двух изохор и двух изобар. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. +А. Работа газа, совершенная за цикл, равна |  |
| --- | --- |

–Б. На участке 1–2 газ отдавал некоторое количество теплоты.

+В. На участке 2–3 газ получал некоторое количество теплоты.

–Г. В данном случае КПД цикла можно рассчитать, используя формулу , где Aг — работа, совершенная газом за весь цикл.

11. В калориметр, содержащий 1,5 кг воды при температуре 20 (С, положили 1 кг льда, имеющего температуру –10 (С. Пренебрегая теплоемкостью калориметра, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. В конечном состоянии в калориметре будет только вода.

+Б. В конечном состоянии в калориметре будет смесь воды со льдом.

–В. В конечном состоянии в калориметре будет только лед.

–Г. В калориметре установится температура выше +5 (С.

12. Чтобы получить из льда массой 50 кг пар при температуре 100 (С, в установке с КПД 25%  сжигают некоторую массу угля. Температура льда –5 (С, удельная теплота сгорания угля 27 МДж/кг.  Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

+А. Чтобы нагреть и расплавить лед, надо затратить количество теплоты, большее 16 МДж.

+Б. Чтобы всю воду, образовавшуюся при плавлении льда, нагреть и обратить в пар, надо затратить количество теплоты, меньшее 1,5 ( 108 Дж.

+В. Чтобы обратить весь лед в пар, необходимо сжечь более 20 кг угля.

–Г. При сгорании угля в установке выделяется количество теплоты, большее 8 ( 108 Дж.

Вариант 2

Записывая ответы на задания теста, обведите буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете правильными, и зачеркните буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете неправильными. Например, если вы считаете правильными утверждения А и В, а неправильными — утверждения Б и Г, запишите . Если хотя бы одна буква из 4-х будет не отмечена, задание считается невыполненным.

1. Какую величину измеряют с помощью психрометра? Выберите правильный ответ.

–А. Абсолютную влажность.

+Б. Относительную влажность.

–В. Атмосферное давление.

–Г. Температуру.

2. Какое из перечисленных свойств характерно только для кристаллических тел? Выберите правильный ответ.

+А. Существование определенной температуры  плавления.

–Б. Изотропность.

–В. Отсутствие определенной температуры плавления.

–Г. Низкая теплопроводность.

3. С газом выполняют указанные ниже процессы. При каких процессах работа газа равна нулю? Выберите правильный ответ.

+А. При изохорном нагревании.

–Б. При изотермическом расширении.

–В. При изобарном охлаждении.

–Г. При изотермическом сжатии.

4. Относительная влажность воздуха в комнате равна 60%. При этом показание сухого термометра T1, а показание влажного — T2. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. T1 < T2.

+Б. T1 > T2.

–В. T1 = T2.

–Г. T1 = 0,6T2.

| 5. Переход газа из состояния B в состояние C можно совершить различными способами: 1, 2, 3 (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся работы газа, правильные, а какие — неправильные. –А. А1 > A2. –Б. A1 > A3. –В. A2 < A3. –Г. А1 = A2. |  |
| --- | --- |

| 6. Газ можно перевести из состояния 1 в состояние 2 двумя способами (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Работа газа при переходе а равна работе газа при переходе б. +Б. Изменение внутренней энергии газа при переходах а и б одинаково. +В. Сообщаемое газу количество теплоты в процессе а больше, чем в процессе б. –Г. Изменение внутренней энергии в процессе а больше, чем в процессе б. |  |
| --- | --- |

7. В двух капиллярных трубках одинакового радиуса находятся вода и спирт. Одна из этих жидкостей поднялась на 1 см выше, чем другая. Коэффициент поверхностного натяжения спирта 22 мН/м, воды — 73 мН/м. Плотность спирта 800 кг/м3. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

+А. Вода поднялась выше, чем спирт.

–Б. Спирт поднялся выше, чем вода.

+В. Радиус трубки меньше 1,5 мм.

–Г. Если радиус трубки уменьшить, разность уровней жидкости уменьшится.

| 8. На рисунке показана зависимость давления данной массы идеального газа от температуры. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. +А. В процессе 1-2 газ получает некоторое количество теплоты. +Б. В процессе 2-3 газ получает некоторое количество теплоты. |  |
| --- | --- |

+В. В процессе 3-1 газ отдает некоторое количество теплоты.

–Г. В процессе 1-2 работа газа положительна.

| 9. Моль идеального одноатомного газа переводят из начального состояния 1 в конечное 4, как показано на рисунке. Разность конечной и начальной температур 100 К. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Изменение внутренней энергии при переходе из состояния 1 в состояние 4 меньше 1 кДж. |  |
| --- | --- |

–Б. Работа газа на участке 1-2 больше работы газа на участке 3-4.

+В. Работа газа на участке 2-3 отрицательна.

+Г. На участке 2-3 газ отдает некоторое количество теплоты.

| 10. Тепловая машина, рабочим телом которой является 1 моль идеального одноатомного газа, совершает цикл, изображенный на рисунке. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. +А. На участке 1-2 температура газа увеличивается. |  |
| --- | --- |

–Б. На участке 2-3 газ получает некоторое количество теплоты.

–В. На участке 3-1 работа газа положительна.

+Г. В данном случае КПД цикла можно рассчитать, используя формулу , где Aг — работа, совершенная газом за весь цикл.

11. В калориметр, содержащий 500 г воды при температуре 20 (С, впустили 100 г водяного пара, имеющего температуру 100 (С. Пренебрегая теплоемкостью калориметра, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. В конечном состоянии в калориметре будет только вода.

+Б. В конечном состоянии в калориметре будут вода и пар.

+В. В калориметре установится температура выше  78 (С.

–Г. В конечном состоянии масса воды в калориметре будет 
больше 550 г.

12. Чтобы получить из 200 кг льда, взятого при температуре 
–10 (С, воду при температуре 20 (С, надо сжечь в печи 18 кг некоторого топлива. КПД печи 40%. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. Чтобы нагреть и расплавить лед, надо затратить количество теплоты, меньшее 60 МДж.

+Б. Чтобы всю воду, образовавшуюся при плавлении льда, нагреть до 20 (С, надо затратить количество теплоты, большее 16 МДж.

+В.  Удельная теплота сгорания топлива больше 10 МДж/кг.

+Г. При сгорании дров выделяется количество теплоты, меньшее 90 МДж.

Вариант 3

Записывая ответы на задания теста, обведите буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете правильными, и зачеркните буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете неправильными. Например, если вы считаете правильными утверждения А и В, а неправильными — утверждения Б и Г, запишите . Если хотя бы одна буква из 4-х будет не отмечена, задание считается невыполненным.

1. В цилиндре, герметически закрытом поршнем, находятся вода и насыщенный водяной пар. Как изменяется давление в цилиндре при перемещении поршня, если температура поддерживается постоянной? Выберите правильный ответ.

–А. При увеличении объема давление увеличится.

–Б. При увеличении объема давление уменьшится.

+В. При уменьшении объема давление не изменится.

–Г. При уменьшении объема давление увеличится.

2. Температура кипения воды в открытом сосуде равна 98 °С. Какой причиной это может быть вызвано? Выберите правильный ответ.

–А. Атмосферное давление выше нормального.

+Б. Атмосферное давление ниже нормального.

–В. Нагревание воды было очень быстрым.

–Г. Нагревание воды было очень медленным.

3. Газ адиабатно сжимают. Выберите правильное утверждение.

+А. Давление газа увеличивается.

–Б. Температура газа уменьшается.

–В. Газ отдает некоторое количество теплоты.

–Г. Внутренняя энергия газа уменьшается.

4. При погружении в первую жидкость капиллярной стеклянной трубки уровень жидкости в ней поднялся на 4 мм над уровнем жидкости в сосуде. На сколько поднимется в этой же трубке вторая жидкость, у которой такой же коэффициент поверхностного натяжения, как у первой, но в два раза большая плотность? Отметьте, какие из следующих четырех ответов правильные, а какие — неправильные.

–А. На 8 мм.

+Б. Меньше, чем на 4 мм.

+В. Больше, чем на 1 мм.

–Г. На 16 мм.

| 5. Переход газа из состояния B в состояние C можно совершить различными способами: 1, 2, 3 (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений о работе газа правильные, а какие — неправильные. –А. А1 > A2. +Б. A1 > A3. +В. A2 > A3. –Г. A2 = A3. |  |
| --- | --- |

| 6. На рисунке изображен график некоторого процесса, совершенного с данной массой идеального газа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Переход газа из состояния 1 в состояние 2 сопровождается повышением температуры. |  |
| --- | --- |

–Б. При переходе газа из состояния 1 в состояние 2 внутренняя энергия газа увеличивается.

–В. Работа газа при переходе из состояния 1 в состояние 2 положительна.

–Г. При переходе газа из состояния 1 в состояние 2 газ получает некоторое количество теплоты.

7. Температура воздуха вечером 18 °С, а его относительная влажность 65%. Ночью температура понизилась до 4 °С. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

+А. Плотность водяного пара в воздухе при температуре 18 °С равна 10 г/м3.

–Б. Плотность водяного пара в воздухе при температуре 4 °С меньше 5 г/м3.

+В. При понижении температуры в 1 м3 влажного воздуха сконденсировалось больше 3 г пара.

–Г. Относительная влажность воздуха при понижении температуры уменьшается.

| 8. На рисунке показаны несколько способов изменения состояния данной массы идеального газа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. В процессе 1 работа газа положительна. +Б. В процессе 2 газ отдает некоторое количество теплоты. –В. В процессе 3 работа газа отрицательна. +Г. В процессе 1 газ получает некоторое количество теплоты. |  |
| --- | --- |

| 9. Некоторое количество газа занимало объем 0,01 м3 и находилось под давлением 0,1 МПа при температуре 300 К. Затем газ был нагрет без изменения объема до температуры 320 К, а после этого нагрет при постоянном давлении до температуры 350 К. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Работа газа на участке 1-2 больше нуля. |  |
| --- | --- |

+Б. Давление газа р2 больше 0,1 МПа.

+В. Объем газа V3 больше 0,01 м3.

+Г. Работа газа при переходе из начального состояния в конечное меньше 150 Дж.

| 10. Один моль одноатомного идеального газа изменяет свое состояние по циклу, представленному на диаграмме p, V. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. На участке 1-2 газ отдавал некоторое количество теплоты. |  |
| --- | --- |

–Б. На участке 3-4 газ получал некоторое количество теплоты.

–В. Работа газа, совершенная за цикл, равна .

–Г. В данном случае КПД цикла можно рассчитать, используя формулу , где Aг — работа, совершенная газом за весь цикл.

11. В калориметр, содержащий 1 кг воды при температуре 20 (С, положили 0,1 кг льда, имеющего температуру –15 (С. Пренебрегая теплоемкостью калориметра, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. В конечном состоянии в калориметре будет смесь воды со льдом.

–Б. В конечном состоянии в калориметре будет только лед.

+В. В конечном состоянии в калориметре будет только вода.

+Г. В калориметре установится температура выше 8 (С.

12. Чтобы получить воду из 100 кг льда, взятого при температуре –15 (С, 3 кг природного газа сжигают в печи с КПД 40%. Удельная теплота сгорания газа 44 МДж/кг. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

+А.  При полном сгорании газа выделяется количество теплоты, большее 108 Дж.

–Б.  Чтобы нагреть и расплавить лед, надо затратить количество теплоты, меньшее 30 МДж.

+В.  На нагревание воды, образовавшейся при плавлении льда, затрачено количество теплоты, большее 15 МДж.

–Г.  Вода нагреется до температуры выше 52 (С.

Вариант 4

Записывая ответы на задания теста, обведите буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете правильными, и зачеркните буквы, отвечающие утверждениям, которые вы считаете неправильными. Например, если вы считаете правильными утверждения А и В, а неправильными — утверждения Б и Г, запишите . Если хотя бы одна буква из 4-х будет не отмечена, задание считается невыполненным.

1. Какую величину измеряют с помощью барометра? Выберите правильный ответ.

–А. Относительную влажность.

–Б. Абсолютную влажность.

–В. Температуру.

+Г. Атмосферное давление.

2. Какое из перечисленных свойств характерно только для аморфных тел? Выберите правильный ответ.

–А. Анизотропность.

–Б. Существование определенной температуры плавления.

+В. Отсутствие определенной температуры плавления.

–Г. Высокая теплопроводность.

3. Газ изотермически расширяется. Выберите правильное утверждение.

–А. Внутренняя энергия газа увеличивается.

–Б. Давление газа увеличивается.

–В. Работа газа отрицательна.

+Г. Газ получает некоторое количество теплоты.

4. Относительная влажность воздуха в комнате равна 100 %. При этом показание сухого термометра T1, а показание влажного — T2.  Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. T1 > T2.

–Б. T1 < T2.

+В. T1 = T2.

+Г. При уменьшении влажности показания обоих термометров изменятся.

| 5. Переход газа из состояния B в состояние C можно совершить различными способами: 1, 2, 3 (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений, касающихся работы газа, правильные, а какие — неправильные. –А. А2 > A1. +Б. A2 > A3. –В. A1 = A3. –Г. A1 < A3. |  |
| --- | --- |

| 6. Газ можно перевести из состояния 1 в состояние 2 двумя способами (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Изменение внутренней энергии при переходе а больше, чем при переходе б. +Б. Работа газа при переходе а больше, чем при переходе б. |  |
| --- | --- |

–В. Сообщаемое газу количество теплоты в обоих переходах одинаково.

+Г. Изменение внутренней энергии газа при обоих переходах одинаково.

7. Спирт поднялся в капиллярной трубке на 1,2 см. Коэффициент поверхностного натяжения спирта 22 мН/м, плотность спирта 800 кг/м3. Принимая коэффициент поверхностного натяжения воды равным 73 мН/м, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

+А. Радиус капиллярной трубки меньше 0,8 мм.

–Б. Вода в этой же трубке поднимется на 1 см выше, чем спирт.

–В. Вода в этой же трубке поднимется на высоту, меньшую 0,5 см.

–Г. Если радиус трубки уменьшить в 2 раза, высота поднятия жидкости уменьшится в 2 раза.

| 8. На рисунке показан замкнутый цикл, произведенный с данной массой идеального газа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. На участке 1-2 газ отдавал некоторое количество теплоты. +Б. На участке 2-3 работа газа положительна. +В. На участке 3-4 газ отдавал некоторое количество теплоты. +Г. На участке 4-1 работа газа отрицательна. |  |
| --- | --- |

| 9. Моль идеального одноатомного газа совершает цикл, состоящий из трех процессов: адиабатного расширения 1-2, изотермического сжатия 2-3 и изохорного нагревания 3-1. В процессе изохорного нагревания газу передано количество теплоты, равное 10 кДж. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. +А. Для всего цикла изменение внутренней энергии равно нулю. |  |
| --- | --- |

–Б. На участке 1-2 газ отдает некоторое количество теплоты.

–В. Работа газа на участке 3-1 положительна.

–Г. При адиабатном процессе работа газа меньше 10 кДж.

| 10. Рабочим телом тепловой машины, график цикла которой показан на рисунке, является 1 моль идеального одноатомного газа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. –А. Работа газа, совершаемая за цикл, равна . |  |
| --- | --- |

+Б. На участке 1–2 газ получает некоторое количество теплоты.

–В. Работа газа на участке 1–2 равна .

–Г. В данном случае КПД цикла можно рассчитать, используя формулу , где Aг — работа, совершенная газом за весь цикл.

11. В калориметр, содержащий 1 кг воды при температуре 20 (С, впустили 100 г водяного пара, имеющего температуру 100 (С. Пренебрегая теплоемкостью калориметра, отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. В конечном состоянии в калориметре будут вода и пар.

–Б. Масса воды в калориметре станет больше 1,05 кг.

+В. В конечном состоянии в калориметре будет только вода.

–Г. В калориметре установится температура выше 90 (С.

12. Чтобы получить из 50 кг льда, воду при температуре 60 (С, надо сжечь в печи 2,3 кг бензина. КПД печи 30%. Удельная теплота сгорания бензина 44 МДж/кг. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

–А. Чтобы всю воду, образовавшуюся при плавлении льда, нагреть до 60 (С, надо затратить количество теплоты, меньшее 11 МДж.

+Б. При полном сгорании бензина выделяется количество теплоты, большее 92 МДж.

+В. Чтобы нагреть и расплавить лед, надо затратить количество теплоты, меньшее 20 МДж.

–Г.   Начальная температура льда ниже –15 (С.